## Slide 1: Week6 尋寶自走車
授課教師：李建模教授
課程助教：陳界宇、周武堂、趙冠豪

## Slide 2: 本週目標
自行探索並整合先前所學之軟硬體系統，利用Arduino完成尋寶自走車。
能力提升：「進度規劃」、「團隊合作」、「系統整合」
Arduino系統
尋寶自走車
Python系統
現有的
期望達成
分工合作
  Figure : http://img.bimg.126.net/photo/EVjrOlRUeMkSU8t2ygmH8Q==/585467951558860138.jpg, access 12-27-2018.

## Slide 3: 本日進度
尋寶自走車 期末競賽介紹 (期望達成)
尋寶自走車 專題引導 (現有的分工合作)
Arduino系統
尋寶自走車
Python系統
現有的
期望達成
分工合作
  Figure : http://img.bimg.126.net/photo/EVjrOlRUeMkSU8t2ygmH8Q==/585467951558860138.jpg, access 12-27-2018.

## Slide 4: 尋寶自走車
期末競賽介紹
教案設計者：周武堂

## Slide 5: 時間表
DATE | TODO
W6 3/25 & 3/27 | Project 介紹
W7 4/01 & 4/3 | 放假
W8 4/08 & 4/10 | 進度報告
W9 4/15 & 4/17 | 期中考
W10 4/22 & 4/24 | 進度報告
W11 4/29 & 5/01 | Checkpoint 小迷宮
W12 5/06 & 5/08 | 補救教學
W13 5/13 & 5/15 | 進度報告
W14 5/20 & 5/22 | 進度報告
W15 5/27 & 5/29 | Final contest 大迷宮
W16 6/03 & 6/05 | Presentation
W17 6/10 & 6/12 | 補考、自選題demo
W18 6/17 & 6/19 | 放假

## Slide 6: 介紹
自走車尋寶之路
  在地圖上循跡行走
  感測藏在地圖下的RIFD卡片們
  將其代碼傳回電腦
    拿到總數越高越好
    時間越快越好

## Slide 7: Demo

## Slide 8: 元件規格
元件 | 大小 /mm | 功率 | Pin腳 / 接腳 | 工作溫度 | 其他
電池 | 65 |  | N/A | 10 ~ 45 | 儲存電量: 2400 mAh 規格: 3.7 V
Arduino UNO R3 | 68.6 x 53.4 | 5W, 5V | 數位 14 (40mA) 類比 6 (40mA) 電源 3.3V, 5V (50mA) | -40 ~ 85 | Clock speed: 16MHz Flash: 32kB Microcontroller: ATmega328
Arduino 擴充板 Sensor Shield v5.0 | 58 x 55 | 5V | 電源 Vcc 20 (5V) 地 Gnd 20 訊號 20 (14數位，6類比) |  | 其他模組接口: LCD, APC220, Bluetooth, RS232, HC port, URF01, SD
降壓電源模組 LM2596 DC-DC | 43 x 21 x 14 | Vin 3.2~40V Vout 1.25~32V/3A | Vin+, Vin- Vout+, Vout- | -40 ~ 85 | 最高效率: 92%
5* 循跡感測器 IRS-90 | 32 x 14 | 3.3~5V/15mA | 訊號: D0, A0 供電: Vcc, Gnd |  | 適用距離: 1 ~ 25mm 使用LM393比較器
RFID RC522 | 40 x 60 | 3.3V/13~26mA | 訊號: SDA, SCK, MOSI, MISO, RST, IRQ 供電: Gnd, Vcc (3.3V) | -20 ~ 80 | 工作頻率 13.56MHz 適用距離 50mm 傳輸速度 1.25MB/s
2* 直流減速馬達 | 37 x 64 x 23 | DC 3V-6V 160-220mA | 供電: V+， V- |  | 減速比: 最大扭力:
馬達驅動模組LM298N | 55 x 60 x 30 | 20W 5~35V/2A | 訊號: 4 (數位) 供電: 3 輸出: 2組 (V- V+) | -25 ~ 130 | 
藍芽模組 HC-05? | 27 x 13 x 2 | 3.3V/ 10mA | ? |  | 包率: 9600
直流接頭 | 5.5 x 2.1 |  |  |  | 
元件 | 大小 /mm | 功率 | Pin腳 / 接腳 | 工作溫度 | 其他
電池 | 65 |  | N/A |  | 儲存電量: 2400 mAh 規格: 3.7 V
Arduino UNO R3 | 68.6 x 53.4 | 5W, 5V | 數位 14 (40mA) 類比 6 (40mA) 電源 3.3V, 5V (50mA) |  | Clock speed: 16MHz Flash: 32kB Microcontroller: ATmega328
Arduino 擴充板 Sensor Shield v5.0 | 58 x 55 | 5V | 電源 Vcc 20 (5V) 地 Gnd 20 訊號 20 (14數位，6類比) |  | 其他模組接口: LCD, APC220, Bluetooth, RS232, HC port, URF01, SD
降壓電源模組 LM2596 DC-DC | 43 x 21 x 14 | Vin 3.2~40V Vout 1.25~32V/3A | Vin+, Vin- Vout+, Vout- |  | 最高效率: 92%
5* 循跡感測器 IRS-90 | 32 x 14 | 3.3~5V/15mA | 訊號: D0, A0 供電: Vcc, Gnd |  | 適用距離: 1 ~ 25mm 使用LM393比較器
RFID RC522 | 40 x 60 | 3.3V/13~26mA | 訊號: SDA, SCK, MOSI, MISO, RST, IRQ 供電: Gnd, Vcc (3.3V) |  | 工作頻率 13.56MHz 適用距離 50mm 傳輸速度 1.25MB/s
2* 直流減速馬達 | 37 x 64 x 23 | DC 3V-6V 160-220mA | 供電: V+， V- |  | 減速比: 最大扭力:
馬達驅動模組LM298N | 55 x 60 x 30 | 20W 5~35V/2A | 訊號: 4 (數位) 供電: 3 輸出: 2組 (V- V+) |  | 
藍芽模組 HC-05? | 27 x 13 x 2 | 3.3V/ 10mA | ? |  | 包率: 9600
直流接頭 | 5.5 x 2.1 |  |  |  | 

## Slide 9: 尋寶車系統
電池
3.7 V
Arduino UNO R3
5W/5V/1A
藍芽
33mW/3.3V/10mA
驅動模組
循跡感測器 *5
75mW/5V/15mA
RFID
86mW/3.3V/26mA
馬達 *2
1.32W/6V/220mA
功率控制模組
擴充板
功率皆以最大功耗計算

## Slide 10: 會用到的技術
循跡
基礎圖論
藍牙模組
順序功能流程圖

## Slide 11: Map Dimensions
每張地圖會用一個.csv檔表示
單位格: 10×10 cm2
  路寬: 2.2 cm
  轉彎提示: 1 cm
最大地圖尺寸比賽前公布
  例如: 9×12 單位格
實際尺寸以發放地圖為準

## Slide 12: 地圖規格

## Slide 13: 測資
各組發放小型地圖測資(8×5 = 40 單位格)
明達402 open lab有公用大型地圖測資(9×12 單位格)
隱藏地圖測資於比賽當天公布，三班不同
  實體地圖和其.csv檔會同時釋出

## Slide 14: 寶藏 Treasure
地圖下的RFID卡片
卡片代碼需回傳電腦才能計分
寶藏位置皆在死路
寶藏價值為機率函數(但是會告知期望值)
  離起點越遠的寶藏分數期望值越高
    Manhattan distance X+Y

## Slide 15: GAME # 1 規則說明
時間限制: 200秒
得分: 感測死巷下的RFID們
  越遠的RFID得分越高(Manhattan distance)
扣分: 人為輔助 (一次扣4分)
每組2次機會

## Slide 16: GAME # 2 規則說明
指定5個地點(下有RFID)，依序走完
得分比重:
  指定點到達數，越多越好
  使用時間，越短越好
人為輔助必須回脫軌地點
每組2次機會

## Slide 17: 排名
各班自己排名，兩個GAME獨立排名
到達指定點 | 組別 | 使用時間
5 | 3 | 4 min 30 sec
4 | 4 | 3 min 10 sec
4 | 1 | 3 min 50 sec
… | … | …
得分 | 組別
286 | 2
250 | 3
210 | 5
… | …
Game 1
Game 2

## Slide 18: 報告
Deadline: demo當週週日6/2 23:59:59
  PDF上傳CEIBA
Required content:
  車體設計
  程式架構
  演算法設計
  遇到的問題以及解決方式
  創意技術
  組員分工

## Slide 19: 線上筆記本 - HackMD
線上網站
及時共同編輯
功能介紹 (youtube)

## Slide 20: 線上筆記本
格式
  進度: 分成預計與實際進度
  遇到的問題: 分成已解決以及未解決
  分工狀況: 每位成員都要寫
  課程建議 (非強制)
模板連結：https://hackmd.io/vCqxB7p_RyWDNQHC5pscMg?both
保存

## Slide 21: 尋寶自走車
進度規劃引導
教案設計者：陳界宇

## Slide 22: 自走尋寶 – 整合兩系統
Python
Arduino
如何協力完成自走尋寶？
資料溝通
時間軸

## Slide 23: 順序功能流程圖範例
  Reference: https://image.slidesharecdn.com/introductiontosequentialfunctionchartv1-160229175158/95/introduction-to-sequential-function-chart-v10-4-638.jpg?cb=1480307701, access 01-23-2019.

## Slide 24: Arduino順序功能流程圖
Arduino：
什麼條件下？
要做什麼？
順序？

## Slide 25: Python順序功能流程圖
Python：
什麼條件下？
要做什麼？
順序？

## Slide 26: 進度規劃－甘特圖
目的：
分工
Project Management

## Slide 27: 進度規劃－簡單範例
硬體
Arduino 軟體
Python 軟體
四月
五月
六月
參數調整
報告
豪哥
阿界
丹尼爾
丹尼爾
阿界
阿界
豪哥
丹尼爾
越細越好！
事項
時間
丹尼爾

## Slide 28: 遇到 Bug 怎麼辦
先找出發生bug的地方！
  軟體部分有bug嗎？
    cout 大法
    debugger
  硬體部分有bug嗎？
    工具小程式(只測試一個元件)
    電線接觸不良
    換車
    換零件

## Slide 29
祝大家
順利完成
尋寶車！

## Slide 30: 聯絡資料
助教信箱:
  陳界宇 r07921016@ntu.edu.tw
  趙冠豪 b05901180@ntu.edu.tw
  周武堂 b05901121@ntu.edu.tw
請不要私訊助教